## Slide 1: Diagnostic de vulnérabilité du territoire face aux effets du changement climatique
BRISOTTO Lucas – CHASSAING Etienne – DURDEVIC Jan – WERMUS-MAGNONE Lucas

## Slide 2: Méthode de travail
 Un diagnostic des vulnérabilités appliqué à Aunis Sud…
… pour comprendre localement les effets du changement climatique
 Aunis Sud, un territoire vaste et complexe …
… porteur d’enjeux face au changement climatique

## Slide 3: Déroulement de la présentation
Le changement climatique en Aunis Sud
  Passé climatique
  Projections climatiques: scénarios modéré et pessimiste
Les vulnérabilités induites par le changement climatique
  Ressource en eau
  Biodiversité
  Santé des personnes
  Bâti
  Energie
  Réseaux
Synthèse & Conclusion

## Slide 4: I. Le changement climatique en Aunis Sud
Evolution des températures depuis 1896
Pluviométrie depuis 1950
Evolution des jours chauds et froids depuis 1950

## Slide 5: Passé climatique
Source : Données homogénéisé Météo France

## Slide 6: Passé climatique
Source : Données homogénéisées Météo France

## Slide 7: Passé climatique

## Slide 8: Projections climatiques : Les scénarios du GIEC
4 scénarios basés sur les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) :
Scénario Optimiste
Scénario Médiocre
Scénario Pessimiste
Scénario Modéré

## Slide 9: Projections climatiques : Les températures

## Slide 10: Projection climatique : 2 scénarios & 2 horizons
Nombre de jours chauds (> 25°C)
Nombre de jours de gel

## Slide 11: Projections climatiques : Les précipitations
Scénario modéré |  |  | 
 | Référence | Horizon 2050 | Horizon 2100
Nombre de jours de pluies | 120 jours | 123 jours | 111 jours
Pourcentage de pluies intenses | 65 % | 66 % | 68,3 %
Scénario pessimiste |  |  | 
 | Référence | Horizon 2050 | Horizon 2100
Nombre de jours de pluies | 120 jours | 113 jours | 104 jours
Pourcentage de pluies intenses | 65 % | 68,6 % | 71,7 %

## Slide 12: II. Les vulnérabilités du territoire face au climat
La ressource en eau face au risque de pénurie
Auteur : Lucas Wermus

## Slide 13: Tendances des Pluies Efficaces (Pe)
Scénario modéré
2050
2100

## Slide 14: Tendances des Pluies Efficaces (Pe)
Scénario pessimiste
2050
2100

## Slide 15: Evolution du risque de pénurie d’eau
Année type de la période considérée |  |  | 
Scénario modéré |  | Scénario pessimiste | 
2050 | 2100 | 2050 | 2100
Peu de changements | Année type 1989 | Année type 2011 | Année type 2005
1989 ≈ 40%
2011 ≈ 20%
2005 ≈ 60%

## Slide 16: Impacts
Source : BRGM
Qualité de l’eau détériorée :
  Pollution déjà forte
  Augmentation des concentrations des polluants
Un nouveau frein à l’irrigation
De nouvelles restrictions sur les produits phytosanitaires
Le coût de l’eau potable devrait augmenter

## Slide 17
b) Vulnérabilité de la biodiversité
Des impacts sur plusieurs registres :
Auteur : Lucas Wermus
Une évolution de la faune et de la flore
Des milieux naturels fragilisés

## Slide 18: Une fragilisation des milieux
Sources des images : Jag image, Lucas Wermus
Déclin des cours d’eau
Des milieux forestiers et arborés modifiés
Assèchement des zones humides

## Slide 19: Une fragilisation des milieux
Source : Jag image
Assèchement des zones humides
Sécheresses plus fréquentes, plus intenses et plus longues
Assèchement des marais
&
Salinisation par remontée des sels
Érosion de la biodiversité

## Slide 20: Une fragilisation des milieux
Baisse des écoulements fluviaux
Source : Lucas Wermus
Déclin des cours d’eau
Baisse de 10 à 60 % des débits d’étiage
Augmentation des concentrations de nitrates : eutrophisation des cours d’eau
Horizon 2050

## Slide 21: Une fragilisation des milieux
Source : Lucas Wermus
Des milieux forestiers et arborés en changement
À l’horizon 2100: Dépérissement des arbres
sécheresses = besoins en eau = déclin des arbres
À l’horizon 2050: Bénéfique pour les forêts
CO2 = photosynthèse = croissance des arbres

## Slide 22: Une évolution de la faune et de la flore
Sources des images : Isnea.eu, ville-bourges.fr, chieze.fr
L’extinction de certaines essences
La prolifération d’espèces invasives
Une répartition différente des espèces

## Slide 23: Une évolution de la faune et de la flore - Étude des aires de répartition des espèces -
Sources des images : INRA, ville-bourges.fr
L’extinction de certaines essences
La prolifération d’espèces invasives
Aujourd’hui
Aujourd’hui
2100
2100
Une répartition des espèces différentes
Pin maritime
Ambroisie
Frêne
2050 : Concentration de pollen d’ambroisie dans l’air multipliée par 4

## Slide 24
c) Vulnérabilité sanitaire
Deux aléas sanitaires connus:
Pollution
Canicule
www.vivre-a-niort.com

## Slide 25
Episode caniculaire: Trois jours consécutifs entre 20°C et 35°C
Système logique de la vulnérabilité des personnes âgées à la canicule
Canicule

## Slide 26
La durée d’exposition augmente le risque de décès.
Surmortalité observée quotidiennement au cours du mois d’août 2003 et relevé des températures moyennes nationales
Canicule
26

## Slide 27
Estimation de mortalité due aux canicules
Canicule
27
Année | Population de plus de 65 ans | Surmortalité estimée
2003 | 4 571 | 105
2050 | 6 149 | 142
2100 | 7 092 | 163
en Aunis Sud pour une canicule de même magnitude que 2003

## Slide 28
Estimation de mortalité due aux canicules
Fréquence et intensité des vagues de chaleur en France aux horizons 2050 - meteofrance.fr Outil “ClimatHD”
Canicule
28
Année | Population de plus de 65 ans | Surmortalité estimée
2003 | 4 571 | 105
2050 | 6 149 | 334
en Aunis Sud pour la pire canicule à l’horizon 2050
Notes: Zinkiété pas, ce sera plus stylé sur PPT (dans mon idée ^^)

## Slide 29
Estimation de mortalité due aux canicules
Fréquence et intensité des vagues de chaleur en France aux horizons 2050 et 2100 - meteofrance.fr Outil “ClimatHD”
Canicule
29
Année | Population de plus de 65 ans | Surmortalité estimée
2003 | 4 571 | 105
2050 | 6 149 | 334
2100 | 7 092 | 2 381
en Aunis Sud pour la pire canicule à l’horizon 2100

## Slide 30
Le cycle de l’air
L’influence du climat
Pollution atmosphérique

## Slide 31
L’effet d’inversion thermique
L’influence du climat
Pollution atmosphérique

## Slide 32
L’influence du climat
Baisse de l’espérance de vie de 9 mois en zone rurale
Fortes chaleurs favorisant la création d’ozone
Diminution du nombre de jours de gel favorisant la dispersion des gaz
Épisodes pluvieux plus ponctuels et intenses
Humidité de l’air favorable au réactions chimiques acides à surveiller en Aunis Sud
1
2
3
5
4
Pollution atmosphérique

## Slide 33
d) Vulnérabilité du bâti
Deux aléas destructeurs présents en Aunis Sud :
Auteur : Lucas Wermus
Les inondations
Le retrait-gonflement des argiles
eau-et-rivieres.asso.fr

## Slide 34: Le retrait-gonflement des argiles
35 arrêtés de catastrophe naturelle sur Aunis Sud depuis 1989
Facteurs de prédisposition : environnement de la construction
Facteurs de déclenchement : phénomènes climatiques
10 000 € de réparation par habitation en moyenne
Source : www.nord.gouv.fr

## Slide 35: Le retrait-gonflement aujourd’hui en Aunis Sud
⅓ du territoire en zone à risque
&
1 construction sur 10 concernée
Aléa faible
15 % du territoire
& 3 800 bâtiments
Aléa moyen
13 % du territoire & 1 800 bâtiments
Aunis Sud
27 000 bâtiments
Carte réalisée par les auteurs d’après les données BRGM

## Slide 36
 | Aunis Sud | En zone à risque
2015 | 27 117 | 5 505
2050 | 33 542 | 6 809
2100 | 38 141 | 7 743
Quelles projections pour quelles conséquences ?
Nombre de bâtiments confrontés à l’aléa retrait-gonflement des argiles
Sécheresses plus fréquentes, plus intenses et plus longues
Accroissement de la profondeur du sol affecté par le retrait-gonflement des argiles
&
Majoration des niveaux de l’aléa
Augmentation du nombre de sinistres sur les constructions

## Slide 37: Les inondations
Photos d’inondations sur la commune de Genouillé
Submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau
Sources : Mairie de Genouillé
122 arrêtés de catastrophe naturelle en Aunis Sud depuis 1982

## Slide 38: L'aléa inondation aujourd’hui en Aunis Sud
40 % du territoire concerné
&
1 construction sur 2 en zone inondable
Aléa fort
7 % du territoire
& 3 200 bâtiments
Aléa moyen
9 % du territoire & 3 400 bâtiments
Aunis Sud
27 000 bâtiments
Carte réalisée par les auteurs d’après les données BRGM
Aléa très fort - Nappe affleurante
24 % du territoire
& 8 600 bâtiments

## Slide 39: Inondation & changement climatique : quelles conséquences ?
Dessin : Rapport Changement Climatique du CEPRI
Nombre de bâtiments confrontés à l’aléa inondation
Hausse des événements extrêmes avec de fortes précipitations
Aggravation du risque inondation
10 à 100 milliards € en France en 2100
 | Aunis Sud | En zone à risque
2015 | 27 117 | 15 305
2050 | 33 542 | 18 931
2100 | 38 141 | 21 527
Impacts sur le territoire

## Slide 40
b) Vulnérabilité énergétique du secteur résidentiel
17,6% des ménages en précarité énergétique
Consommation moyenne annuelle : 19,8 MWh
15% supérieur à la Nouvelle Aquitaine
20% supérieur à la France
Paramètre étudié : Degrés-Jours Unifiés (DJU)
Dessinateur : Olivier Schwartz
Sources AREC

## Slide 41: Qu’est ce qu’un Degré-Jour Unifié (DJU) ?
DJU = Degrés-Jours de Chauffe (DJC) + Degrés-Jours de Froid (DJF)
Seuil de confort :
18°C pour le chauffage
23°C pour la climatisation
Environ 2000 DJU annuels en Aunis Sud
Source : Fludia 2004

## Slide 42: Evolution du nombre de DJU
Scénario modéré
Scénario pessimiste
Source : Météo France

## Slide 43: Synthèse énergétique
Source : CEREN 2009
Répartition des consommations d’énergie
(secteur résidentiel)
 | Scénario modéré |  | Scénario pessimiste | 
 | 2050 | 2100 | 2050 | 2100
Impact sur la consommation d’énergie des logements | - 4,6 % | - 11 % | - 9,8 % | - 19,1 %
Notes: hypothèses:
le taux de ménage ne variera pas

## Slide 44
f) Vulnérabilité des réseaux
&
systèmes de transport
Source SNCF
Comment le changement climatique affecte les réseaux ?

## Slide 45
Cartes réalisées par les auteurs
Aunis Sud, c’est 438 km de routes, 27 km de voies ferrées
et 68 km de lignes THT !
Trois réseaux de transport structurants sur Aunis Sud...

## Slide 46
Sources des images : Dossier SNCF changement climatique, belgorage, journal diagonale, objectif gard
Températures extrêmes
Retrait & gonflement des argiles
Inondations
Vents violents
!
… soumis à quatre phénomènes liés au changement climatique

## Slide 47
Carte réalisée par les auteurs
 38% des routes de la CdC en zone inondable
 165 km de voies concernées
 Le risque inondation minoré par la fréquente surélévation des routes
Des réseaux vulnérables aux inondations : cas du réseau routier

## Slide 48: Des réseaux vulnérables aux inondations : réseau ferré & THT
Cartes réalisées par les auteurs
-> 54% de la ligne Paris - La Rochelle en zone inondable sur la CdC
-> 14,5 km de voies ferrées concernées
-> La gare de Surgères en zone vulnérable
-> Un tiers des lignes Très Haute Tension concernées
-> 51 pylônes en zone inondable
-> Le transformateur de Saint-Mard vulnérable à la montée des eaux

## Slide 49: Des réseaux vulnérables au RGA : cas du réseau routier
Carte réalisée par les auteurs
 25% du réseau routier en zone de retrait & gonflement des argiles
 Soit 99 km des voies en Aunis Sud

## Slide 50: Des réseaux vulnérables au RGA : réseau ferré & THT
 Le réseau ferré peu impacté par les RGA en Aunis Sud
 Seul 2% des rails en zone vulnérable
 Environ 400 mètres de voies concernés
Cartes réalisées par les auteurs
 Près de 46% des lignes THT concernées
 Soit 72 pylônes en zone RGA
 Aucun transformateur menacé

## Slide 51: Des réseaux vulnérables aux vents violents
Sont situés à moins de 5 mètres d’une zone arborée :
 90% des tronçons routiers
 95% de la voie ferrée
Cartes réalisées par les auteurs
Multiplication des tempêtes types 1999 ⇒ DANGER !!!
Cartes réalisées par les auteurs

## Slide 52: Des réseaux vulnérables aux températures extrêmes
Sources : la libre Charente, dossier SNCF changement climatique, Enedis
Les températures
extrêmes
dégradent
les réseaux...
… accélèrent leur usure et nuisent à leur bon usage !

## Slide 53: Synthèse Globale
Le changement climatique :
Une réalité à prendre en compte pour le futur des territoires
Affecte tous les rouages de la vie quotidienne
Maintenant, il faut :
Atténuer localement les effets du changement climatique
S’adapter localement aux effets du changement climatique

## Slide 54: Merci pour votre attention
Des questions ?
Des remarques ?

## Slide 55: Proposition hiérarchisation
Précarité énergétique
Quantité d’eau
Qualité d’eau
Santé - canicule
Réseaux - vents forts
Réseaux - température
Bâti - inondation
Biodiversité
Santé - pollution
Bâti - RGA
Réseaux - RGA
Réseaux - inondation
Enjeu majeur
Enjeu mineur
Quantité d’eau
Qualité d’eau
Réseaux - vents forts
Réseaux - température
Bâti - inondation
Bâti - RGA
Santé - canicule
Santé - pollution
Précarité énergétique
Réseaux - RGA
Biodiversité
Réseaux - inondation
Santé - canicule
Qualité de l’eau
Quantité d’eau
Biodiversité
Santé - pollution
Réseaux - vents forts
Réseaux face - température
Bâti - RGA
Bâti - inondation
Réseaux - inondation
Réseaux - RGA
Précarité énergétique
Aujourd’hui
2050
2100