## Slide 1: La Manse
Ecole Polytechnique de l’Université de Tours Spécialité Génie de l’Aménagement et de l’Environnement Filière Ingénierie des Milieux Aquatiques – Année 4

## Slide 2: Localisation
Source : IGNF_BDTOPOr_2-1, Via ArcGIS

## Slide 3: Réseau hydrologique
Source : IGNF_BDTOPOr_2-1, Via ArcGIS

## Slide 4: Les acteurs

## Slide 5: Caractéristiques physiques de la Manse
Source : IGNF_BDTOPOr_2-1, Via ArcGIS

## Slide 6: Caractéristiques physiques de la Manse
Erosion :
curages
déboisement
fossés
parcelles viticoles

## Slide 7: Occupation du sol
Source : CLC, Via ArcGIS
⅔ surface agricole

## Slide 8: Qualité de l’eau
La qualité est :
bonne pour : matière organique et oxydable, particules en suspension et phytoplancton
passable pour les matières azotées et phosphorées

## Slide 9: Sites remarquables
Carte des sites remarquables (Source : Chambre d’agriculture Indre et Loire)
2 sites classés en ZNIEFF
1 zone natura 2000
1 zone spéciale de conservation (complexe forestier de Chinon et des Landes du Ruchard)

## Slide 10: Travaux d’aménagements sur le bassin versant
Avant
Après
Aménagement sur le Montgoger (Source : bulletin du syndicat de la Manse)

## Slide 11
Avant
Après
Aménagement sur le Rainsserand (Source : bulletin du syndicat de la Manse)

## Slide 12: Conclusion

## Slide 13: Le Montgoger et son bassin versant
Ecole Polytechnique de l’Université de Tours Spécialité Génie de l’Aménagement et de l’Environnement Filière Ingénierie des Milieux Aquatiques – Année 4
BONDU Valentin - BONNAFOUX Thomas - JEAN Gaëlle - MARCHESIN Joséphine - STANKE Tabea - VERVYNCK Louis - WANG Zhi

## Slide 14: Partie 1 : Diagnostic

## Slide 15: Localisation
Le bassin versant du Montgoger s’étend sur 30.5 km²
Situé dans le périmètre de la commune de Saint-Epain

## Slide 16: Réseau hydrographique
Il possède trois affluents principaux (permanents) situés en rive droite et plusieurs affluents temporaires
Linéaire de 10 km

## Slide 17: Patrimoine lié au bassin versant du Montgoger
Patrimoine culturel
  Château de Montgoger
  Souterrains refuges et caves troglodytes
  Ancienne voie romaine
Source : http://www.saint-epain.fr
Source : http://www.saint-epain.fr
Source : http://www.saint-epain.fr
Château de Montgoger
Maison troglodyte
Voie romaine

## Slide 18: Patrimoine lié au bassin versant du Montgoger
Patrimoine naturel
  Forêt domaniale de Montgoger
  Nombreux espaces boisés de part et d’autre du cours d’eau
  Zone naturelle
  Continuité écologique
Source : datagouv, Via ArcGis

## Slide 19: Les acteurs
Présence d’un verger expérimental
Dominance de l’agriculture
  Diminution du nombre d’exploitations
  Augmentation de la SAU
  Remembrement
  Suppression de la continuité écologique
  Zone vulnérable par rapport à la directive nitrate
Croissance démographique de 12% de 1999 à 2014
Absence d’industries et d’AAPPMA
Source : INSEE

## Slide 20: Les acteurs
Schéma récapitulatif des pressions ponctuelles ou diffuses qui s'exercer sur le cours d’eau

## Slide 21: Topographie
Source : IGNF_BDTOPOr_2-1, via ArcGIS

## Slide 22: Géologie du bassin versant du Montgoger
Quaternaire : limon des plateaux
Tertiaire : argiles blanches à silex et spongiaires
Secondaire : Tuffeaux et calcaires
Source : BRGM, Via arcgis

## Slide 23: Pédologie du bassin versant du Montgoger
Source : CARTE DES SOLS DE LA RÉGION CENTRE IGN-INRA-Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire - 1989, Via ARCGIS

## Slide 24: Pédologie du bassin versant du Montgoger
Source : CARTE DES SOLS DE LA RÉGION CENTRE IGN-INRA-Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire - 1989, Via ARCGIS

## Slide 25: Pédologie du bassin versant du Montgoger
Source : CARTE DES SOLS DE LA RÉGION CENTRE IGN-INRA-Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire - 1989, Via ARCGIS

## Slide 26: Occupation des sols
Source: IGNF_BDTOPOr_2-1, RPG , via ArcGIS

## Slide 27: Erosion
Source : RPG, CLC, via ArcGIS

## Slide 28: Erosion
Source : CARTE DES SOLS DE LA RÉGION CENTRE IGN-INRA-Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire - 1989, via ArcGIS

## Slide 29: Erosion
Source : CARTE DES SOLS DE LA RÉGION CENTRE IGN-INRA-Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire - 1989, via ArcGIS

## Slide 30: Erosion
Source : IGNF_BDTOPOr_2-1, RPG, RGA, BRGM , Via ArcGIS

## Slide 31: Erosion
Source : IGNF_BDTOPOr_2-1, RPG, RGA, BRGM , Via ArcGIS

## Slide 32: Erosion
Source : IGNF_BDTOPOr_2-1, RPG, RGA, BRGM , Via ArcGIS

## Slide 33: Erosion
Source : IGNF_BDTOPOr_2-1, RPG, RGA, BRGM , Via ArcGIS

## Slide 34: Qualité eau
Échantillonnage de l’eau sur 7 stations.
  Pas de problème majeur relevé
Analyse des IPR
  Amélioration de la diversité piscicole
Source : Open Street Map, Via ArcGis
Localisation des stations de prélèvement

## Slide 35: Diagnostic
ATOUTS | CONTRAINTES
➤Topographie variée ➤Patrimoine naturel et culturel ➤Verger expérimental ➤Point d’eau (étang) et aire de jeu attrayante | ➤Ruissellement ➤Ripisylve discontinue voire absente ➤Absence de zones tampon sur certains secteurs ➤Erodibilité (pour agriculteurs)
OPPORTUNITÉS | MENACES
➤Espaces boisés et corridor écologique sur le bassin versant ➤Développement du tourisme vert | ➤Pollutions agricoles et érodibilité (pour l’environnement) ➤Risque de pollution de la nappe

## Slide 36: Hiérarchisation des enjeux de gestion

## Slide 37: Partie 2 : Propositions d’aménagements

## Slide 38: Première proposition d’aménagement : la mise en place de zones tampons
Qu’est-ce qu’une zone tampon?
Haie
Bande enherbée
Zone tampon composite
Source : www.agriculturebiodiversite.fr
Source : www.terre.net
Source : www.vitisphere.com

## Slide 39: Première proposition d’aménagement : la mise en place de zones tampons
Source : IGNF_BDTOPOr_2-1, Via ArcGis

## Slide 40: Zone 1
Contraintes | Problèmes | Réponse
-Forte pente -Agriculture intensive -Erodibilité importante | -Écoulements de MES -Apparition de rigoles et ravines | -Zone tampon composite
Première proposition d’aménagement : la mise en place de zones tampons
Source : IGNF_BDTOPOr_2-1 ,Via ArcGis

## Slide 41: Zones 2 & 4
Contraintes | Problèmes | Réponse
-Proximité avec le cours d’eau -Agriculture intensive | -Apport de MES aux affluents du Montgoger | -Zone boisée composée de ligneux
Première proposition d’aménagement : la mise en place de zones tampons
Source : IGNF_BDTOPOr_2-1 ,Via ArcGis

## Slide 42: Zone 3
Première proposition d’aménagement : la mise en place de zones tampons
Source : Géoportail
Source : IGNF_BDTOPOr_2-1 ,Via ArcGis

## Slide 43: Première proposition d’aménagement : la mise en place de zones tampons
Budgétisation

## Slide 44: Deuxième proposition d’aménagement : Trame verte
Connexion entre les différents habitats naturels, optimise le déplacement de la faune et de la flore
Différents acteurs interviennent dans la mise en place des trames vertes

## Slide 45: Deuxième proposition d’aménagement : Trame verte
Source : Géoportail

## Slide 46: Deuxième proposition d’aménagement : Trame verte
Source : Géoportail

## Slide 47: Deuxième proposition d’aménagement : Trame verte
Aménagements pour les secteurs infranchissables
Ecoduc au dessus de l’autoroute
Passage souterrain sous la D21
Source : Planète Bruxelles
Source : Planète Bruxelles

## Slide 48: Deuxième proposition d’aménagement : Trame verte
Budgétisation

## Slide 49: Conclusion

## Slide 50: Merci de votre attention

## Slide 51: Le bassin versant du Rainsserand
Charles Calvet - Elise Ferlay - Isabelle Serra
Aymeric Le Cavil - Julie Orpel - Jinwei Zhu

## Slide 52: Etat des lieux

## Slide 53: Localisation
Département:
  L'indre-et-Loire
Confluence:
  La Manse
Affluent:
  Le Houteau
Carte de localisation, Source: IGN, 2015, BD Topo, département 37
Notes: JInwei légende trop petite
J’ai essayé qqch qu’en pensez vous ?

## Slide 54: Prospection terrain
Carte du bassin versant du Rainsserand
Source: IGN, 2015, BD Topo, département 37
Notes: Jinwei

## Slide 55: Hydrologie & Topographie
Caractéristiques physiques du BV :
  8.5 km²
  114 mètres
Caractéristiques physiques du Rainsserand :
  5 km & pente 0,5%
  Alimenté par
    un affluent temporaire en rive droite
    de nombreux fossés de drainage
Caractéristiques biologiques:
  Catégorie piscicole II
Carte du réseau hydrographique
Source: IGN, 2015, BD Topo, département 37
Notes: Isabelle :

## Slide 56: Qualité physico-chimique & biologique
4 points de prélèvements
IPR >36: Qualité très mauvaise
Indice Poisson Rivière (IPR)
Histogramme des captures
Source: Données de pêche électrique du Syndicat de la Manse
Bonne qualité physico-chimique
1 seule pêche électrique réalisée
Physico-chimie
Paramètres mesurés |  |  |  | 
Alcalinité | Dureté | Ca²+ | Mg²+ | PO43−
Nitrates (13 à 30 mg/l) sur le BV de la Manse
< 50 mg/l de la norme
MAIS en Zone de Vigilance Nitrates
Notes: Isabelle

## Slide 57: Pédologie
Zone hydromorphe installation de drains pour l’activité agricole
Texture limono-sableuse terre battante → sensibilité à l’érosion
Apport de particules fines
Envasement
Carte des textures superficielles au 1/50 000ème
Source: Carte des sols de la région Centre, IGN-INRA-CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’INDRE-ET-LOIRE
Carte des contraintes liées à l’eau au 1/50 000ème Source: Carte des sols de la région Centre, IGN-INRA-CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’INDRE-ET-LOIRE
Hydromorphie permanente
Hydromorphie temporaire
Sols sains et favorables
Limon léger - Limon moyen - Limon moyen sableux
Limon léger sableux - Limon sableux
Notes: Julie

## Slide 58: Occupation du sol
Occupation du sol du bassin versant du Rainsserand.
Source : IGN, 2014, RPG
Carte de l’occupation des sols du bassin versant du Rainsserand
Source: IGN, 2014, BD Ortho, département 37 & RPG 2014
Notes: Aymeric

## Slide 59: Occupation du sol 1950
Carte de 1950 et 2014 de l’occupation du sol d’une sélection du bassin versant du Rainsserand
Source: Orthophotographie. g.hirlemann. ArcGIC Online
Notes: Elise

## Slide 60: Occupation du sol actuelle
Carte 2014 de l’occupation du sol d’une sélection du bassin versant du Rainsserand
Source: IGN,2014,BD Ortho, département 37 & RPG 2014
Notes: Elise
3X la surface de boisement
plus grande surface agricoles
culture en céréale d’hiver constante

## Slide 61: Carte du paysage
Haies localisées au Nord et à l’Ouest
BE : axes routiers et cours d’eau
Partie basse du BV : BE + Forêts
Carte identifiant les zones sensibles.
Source: IGN,2015, BD Topo & IGN, 2014,Orthophotographies numériques.
Zone 1:
Grande surface agricole
Peu de haies
Peu de bandes enherbées
Notes: Aymeric

## Slide 62: Acteurs
Carte des zones classées vulnérables en Indre et Loire
Source : DREAL, 2017
Pollution industrielle : non concernés
Agriculture :
  Polyculture et polyélevage
  Vigilance nitrates
  ICPE agricole sur Bossée
Assainissement : non concernés
Notes: Charles

## Slide 63: Acteurs
Carte des Stations de Traitement des Eaux Usées des communes majoritaires du bassin versant du Rainsserand
Source: IGN, 2015, BD Topo, département 37
Pollution industrielle : non concernés
Agriculture :
  Polyculture et polyélevage
  Vigilance nitrates
  ICPE agricole sur Bossée
Assainissement : non concernés
Notes: Charles

## Slide 64: Acteurs
Pollution industrielle : non concernés
Agriculture :
  Polyculture et polyélevage
  Vigilance nitrates
  ICPE agricole sur Bossée
Assainissement : non concernés
Jeu d’acteurs locaux
Schéma des impacts positifs en vert et négatifs en rouge dans la gestion du cours d’eau, Source : Enquêtes et questionnaire
Notes: Elise

## Slide 65: Synthèse
ATOUTS | CONTRAINTES
Bonne potentialité agricole Bonne qualité chimique du cours d’eau Patrimoine induisant un potentiel attractif Nombre d’acteurs importants | Hydromorphie importante → drains Apports potentiels de particules fines Impact sur la biodiversité Sensibilité face à l’érosion (texture du sol, pente) Ruissellement Surface agricole importante Zones tampons peu présentes dans certaines zones Concertation nécessaire
Envasement
Notes: Julie

## Slide 66: Synthèse
OPPORTUNITÉS | MENACES
Présence d’espaces naturels sur le bassin versant Corridors à proximité Développement de l’attractivité possible Liaison entre ces espaces possible | Risque de pollution Erosion
Notes: Julie

## Slide 67: Projets d’aménagement
Notes: Julie

## Slide 68: Aménagement de bandes enherbées
Objectifs :
  Ralentissement et dispersion des écoulements
  Augmentation de l’infiltration
  Protection directe contre la contamination
Localisation de la zone 4 avant aménagement, Source :IGN,2015, BD Topo &Géoportail
Notes: Aymeric légende trop petite
contamination aux nitrates ?

## Slide 69: Aménagement de bandes enherbées
Méthodes :
  580 m linéaire
  largeur minimale de 5 mètres
Coût : 200 €
Echelle du BV : rétention des matières en suspension
Montage photo de la situation avant aménagement (gauche) et après aménagement (droite).Source : Géoportail
Notes: Aymeric

## Slide 70: Aménagement d’ une haie
Objectifs :
  Capter les effluents agricoles
  Limiter les matières en suspension
  Continuité écologique
  Limiter l’érosion
Méthodes :
  Plantation d’espèces indigènes
  Linéaire parallèle au cours d’eau
Coût : 3 815 - 5 061 €
Localisation de la zone 1,
Source :IGN,2015, BD Topo &Géoportail
Notes: Elise
  particulièrement les nitrates, phosphates et produits phytosanitaires
  MES : matière en suspension

## Slide 71: Zones tampons humides artificielles
Objectifs :
  Réduire la contamination phytosanitaire
  Renforcer les berges contre l’érosion
Méthodes :
  Diagnostic
  Demande d’autorisation à la DDT
  Entretien
Coût : 144 euros/ha
Localisation des zones 2 et 3
Source : IGN,2015, BD Topo & Géoportail
ONEMA

## Slide 72: Raccordement du bassin versant aux corridors à proximité
Objectifs :
  Continuité écologique
    zones de refuge
    diversification des habitats
    mobilité
Méthodes :
  Création des différentes strates
  Liaison
    aménagements proposés
    corridors proches
  Gestion différenciée
Carte des sous-trames des milieux boisés
Source : Schéma de cohérence écologique du Centre, 2014
Notes: Julie

## Slide 73: Sensibilisation des agriculteurs
Objectifs :
  Sensibilisation aux différentes pressions que l’activité agricole exerce sur le cours d’eau
  Concertation entre agriculteurs, syndicat de la Manse & Chambre d’Agriculture 37
Notes: Isabelle

## Slide 74: Sensibilisation des agriculteurs
Méthodes 2 conditions primordiales :
  Communication :
    Recenser les supports pédagogiques & évènements locaux existant → Analyse comparative
    Outils-d’autodiagnostic
  Animation :
    Médiateurs pertinents au regard des exploitants
    Réunions trimestrielles
Notes: Isabelle

## Slide 75: Conclusion

## Slide 76: Bilan du chantier école
  Drainage de surface et souterrain : nombreux rejets
  Erosion
Pressions majeures
Solutions proposées
  4 aménagements
Objectif : Rétablir le bon état écologique
Notes: ISA hydromorphie

## Slide 77: Bilan des deux groupes
Approche du diagnostic
Prise en main d’outils
Prise de contact
Travail de groupe
Notes: ELISE

## Slide 78: Merci de votre attention