## Slide 1: Le potentiel énergétique de la région du Nordeste du Brésil en vue d’initier une production d’énergies renouvelables décentralisée
Manon Sevilla et Mathilde Simonin DAE5 PFE 2017-2018 Directeur de recherche : Verdelli Laura

## Slide 2: Introduction récapitulative
La région du Nordeste a un fort potentiel éolien et solaire.
La loi ANEEL 2012 autorise la mini et micro-production d’énergie locale.
Objectif de la partie 2 : Estimer le potentiel électrique de la ville de Salvador dans le cadre d’une production locale.
COMMENT ?
Établissement de trois grandes catégories de logements
Implantation de centrale de production d’électricité renouvelable
Manon Sevilla et Mathilde Simonin DAE5 PFE 2017-2018 Directeur de recherche : Verdelli Laura

## Slide 3: Trois grandes catégories de logements
MÉTHODE :
Pourquoi ? Pour connaître la consommation des habitants, il est nécessaire de comprendre le mode de vie des habitants, et les différentes catégories de logements
Avec quels paramètres ?
Densité démographique
Salaires moyens mensuels
Équipement en infrastructure du quartier
Type d’habitation
Statut d’occupation du logement
Manon Sevilla et Mathilde Simonin DAE5 PFE 2017-2018 Directeur de recherche : Verdelli Laura

## Slide 4: Trois grandes catégories de logements
Les logements “riches”
Les logements “intermédiaires”
Les logements “précaires”
Nombre de ménages à Salvador:
2 959 000 habitants et 3,08 pers/domiciles* => 960 714 ménages
326 643 logements “riches”
288 214 logements “intermédiaires”
345 857 logements “précaires”
RÉSULTATS:
Manon Sevilla et Mathilde Simonin DAE5 PFE 2017-2018 Directeur de recherche : Verdelli Laura
Logements riches
Logements “intermédiaires
Répartition des catégories de logements
Logements “précaires”
* Données du Plan Municipal de l’Habitat de Salvador - 2015

## Slide 5: Répartition énergétique à Salvador
MÉTHODE ET RÉSULTATS :
Consommation par type de logement
Manque de données et de méthodes satisfaisantes.
Données: Consommation électrique de Salvador en 2010: 309,92 GWh/mois.*
Estimation: logement “riche” : 489 kWh/mois
logement “précaire” : 50 kWh/mois.
Résultats : Un logement “intermédiaire” consomme 461,11 kWh/mois
Manon Sevilla et Mathilde Simonin DAE5 PFE 2017-2018 Directeur de recherche : Verdelli Laura
* Données Atlas Eolico Bahia en 2010

## Slide 6: Transition
Détermination de catégories de logements
Production d’électricité renouvelable
Implantation de modes de production décentralisés
Norme ANEEL
Choix des sources primaires
Manon Sevilla et Mathilde Simonin DAE5 PFE 2017-2018 Directeur de recherche : Verdelli Laura

## Slide 7: II. Implanter des systèmes de production électrique Système de Compensation de l'Énergie Électrique
Qu’est-ce que c’est ?
Norme mise en place par l’ANEEL en 2012.
Possibilité d’installer des centrales de production d’électricité renouvelable décentralisée pour le secteur résidentiel.
Comment ça marche ?
Pour quelles consommations ?
Consommation solo
Consommation partagée
Consommation lointaine
Consommation multiple
Comment faire ?
Choix de la production
Demande d’approbation
Installation et démarrage
Et une fois la centrale installée ?
Récupération énergie
Insertion dans le réseau domestique
Don du surplus en échange de crédits
Manon Sevilla et Mathilde Simonin DAE5 PFE 2017-2018 Directeur de recherche : Verdelli Laura

## Slide 8: Quelles énergies primaires implanter ?
MÉTHODE : Croisement des informations avec la première partie.
RÉSULTATS :
Logements “riches” : éoliennes verticales et panneaux photovoltaïques.
Logements “intermédiaires”: varie selon les cas et panneaux photovoltaïques
Logements “précaires” : éoliennes de toits et panneaux photovoltaïques.

## Slide 9: Toaster
RÉSULTATS :
Le nombre d’éoliennes et la surface de panneaux solaires nécessaires pour répondre à un besoin.
Système adapté à plusieurs scénarios
Manon Sevilla et Mathilde Simonin DAE5 PFE 2017-2018 Directeur de recherche : Verdelli Laura

## Slide 10: Conclusion
Les résultats nous donnent un ordre d’idée
Des solutions adaptables : techniquement financièrement
Marges de manoeuvre immédiates : sensibiliser la population à cette transition énergétique.
Introspection :
Pas assez de temps pour étudier toutes les possibilités
L’exercice s’est plus centralisé sur l'estimation de données
Manon Sevilla et Mathilde Simonin DAE5 PFE 2017-2018 Directeur de recherche : Verdelli Laura