## Slide 1: CityEngine : nouveau potentiel de modélisation 3D à l’usage des urbanistes ?
PRABEL Gaétan
29/03/2018
5A
Projet de fin d’études

## Slide 2: Sommaire
Potentialités de ce nouveau système
- MNT
- Texturage des bâtiments
- Interopérabilité
Facilités de déploiement et étude de coûts

## Slide 3: Potentialités de ce nouveau système
Une prise en charge complète du MNT
SketchUp
CityEngine
Précision dépendante de la donnée nationale disponible (Résolution 25 m pour Charleval)
Orthophoto non prise en charge dans l’import du modèle de terrain depuis ArcGIS
Résolution possible de 25 cm sur tous les terrains grâce à l’outil de téléchargement de données intégré
Import aisé des rasters d’altitude et d’image satellite depuis ArcGIS

## Slide 4: Potentialités de ce nouveau système
Une prise en charge complète du MNT
SketchUp
CityEngine
Import des bâtiments de l’environnement du quartier manuel et fastidieux (pas de repères)
Construction manuelle d’un socle plat pour l’intégration du modèle SketchUp du projet
-> Temps perdu important
Bâtiments et projets du quartier automatiquement géolocalisés et alignables sur le MNT grâce à des outils intégrés
Rendu plus fluide
Socle construit à partir du modèle de départ
Modèle du projet intégré
Terrain aligné automatiquement
Aspect plus fluide
Modèle du projet importé

## Slide 5: Potentialités de ce nouveau système
Texturage des bâtiments plus facile et plus réaliste
SketchUp
CityEngine
Textures appliquées sur les faces des bâtiments sélectionnées manuellement
-> Pas de distinction toits/façades
Génération automatique de toits pentus impossible
-> difficilement réalisable manuellement sur un modèle de 200 bâtiments
Textures automatiquement appliquées à partir de l’élaboration de programmes appelés règles
-> Application de textures distinctes pour toits et façades
-> Création de pentes de toits possible sur les règles de texture de toits

## Slide 6: Potentialités de ce nouveau système
Synthèse des interopérabilités
Type de logiciel |  |  | 
Logiciel de CAO/DAO |  | ++ | +
Logiciel de traitement d’image | + | + | ++
Logiciel d’imprimerie 3D | + | + | 
Logiciel SIG | + | + | ++
Moteur de jeux vidéo |  | + | +
Logiciels d’infographie 3D |  | + | ++
Plateforme Web |  |  | +
Interface de programmation |  |  | +
Légende d’interopérabilité:
: aucune
+ : moyenne
++ : bonne
SketchUp
SketchUp Pro
CityEngine

## Slide 7
Exemple de rendu photoréaliste sur LumenRT
Export SketchUp vers Kerkithea
Export CityEngine vers Lumen RT

## Slide 8: Potentialités de ce nouveau système
Synthèse des interopérabilités
Type de logiciel | SketchUp | SketchUp Pro | CityEngine
Logiciel de CAO/DAO |  | ++ | +
Logiciel de traitement d’image | + | + | ++
Logiciel d’imprimerie 3D | + | + | 
Logiciel SIG | + | + | ++
Moteur de jeux vidéo |  | + | +
Logiciels d’infographie 3D |  | + | ++
Plateforme Web |  |  | +
Interface de programmation |  |  | +
Légende :
: pas d’interopérabilité
+ : interopérabilité moyenne
++ : bonne interopérabilité

## Slide 9: Facilités de déploiement et études de coût
 | Export SketchUp vers Kubity | Export CityEngine vers Unity
Facilité d’intégration |  | 
Immersion de l’utilisateur |  | 
Déploiement sur smartphone |  | 
Accessibilité sur toutes plateformes de réalité virtuelle |  | 
Prise en charge de gros fichiers |  | 
Fluidité du modèle |  | 
Coût de déploiement des plateformes |  | 
Version Make : 89,89€
Version Pro : 654.89€
Version Basic : 1146.94€
Version Advanced : 7466.94€

## Slide 10: Conclusion : A qui s’adresse CityEngine ?
Outil peut-être trop complexe pour les études demandées au niveau des ateliers
Bureaux d’études en aménagement / Agences d’urbanisme
Instituts de recherche
Développeurs d’applications virtuelles/ jeux vidéo
Remerciements : M. Sebastien LARRIBE, tuteur de ce projet

## Slide 11: Questions / Réponses ?